## Slide 1: Bioplyn od Pasteura po Muska
Miroslav Kajan
Nové ekonomické příležitosti – bioekonomika a její možnosti
Sněmovní 7, Praha 6.2.2020

## Slide 2
Testování se osvědčilo, autobusy v Brně pojedou na bioplyn z odpadní vody
4. února 2020 9:39
Až 1800 kilometrů by mohly denně najezdit brněnské autobusy pouze na bioplyn, který vzniká při čištění odpadní vody. Město s dopravním podnikem teď shánějí na zajištění provozu soukromou firmu
Kam s bioodpadem? Do Rapotína. Promění jej tam v čistou energii Enviweb
Velkou výhodou rapotínské bioplynové stanice, vytápějící už dnes část obce, je možnost zpracování odpadů i s jejich obaly. "Zařízení je schopné ...
Venkovu může prospět komunitní energetika Kladenský deník
Kněžičtí za pomoci dotací vybudovali celoročně pracující bioplynovou stanici s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, kotelnu na biomasu (slámu a ...
V České Lípě tankují do aut palivo z kalů. Novinka má značný potenciál
denik.cz (tisková zpráva)
V Česku existuje v současné době přes 500 bioplynových stanic a čistíren odpadních vod, přičemž se předpokládá, že budou vznikat další, které ...
Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu
Průmyslová ekologie
Hlavní město proto připravuje zavedení celoměstského třídění tzv. gastrooodpadů, které lze v bioplynových stanicích proměnit na bioplyn a zbytkový ...
MUSK
Pasteur

## Slide 3: Historie
Již v 10 století př. n.l. zprávy, že v Asýrii se požívá bioplyn pro vytápění lázní.. (se povídá, nevím primární zdroj)
První bioplynová stanice v moderním pojetí byla postavena v leprosariu v indické Bombaji v roce 1859.
Pokusy Pasteurova žáka s fermentací hnoje měly natolik příznivé výsledky, že sám Louis Pasteur (1822 – 1895) považoval za možné využít bioplyn z koňského hnoje k osvětlení ulic.
Rozmach výroby bioplynu (anaerobní fermentace) je spojen s čištěním odpadních vod a následným zpracováním kalu (vytápění, plynové lampy pouliční) počátek 20. století.
Využití v zemědělství – lokální zpracování odpadů, lokální výroba elektřiny a tepla
OZE

## Slide 4: Proč je bioplyn obnovitelný zdroj energie Biomasa fotosyntéza
Uvolňování energie z biomasy
Fyzikálními procesy - spalování
Chemickými - hydrolýza např. kyselinou
Biologickými – trávení,
6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

## Slide 5: Bioplyn - obecně plyn/směs plynů produkovaných mikroorganismy O2, H2, CO2,H2S…
Bioplyn =CH4, CO2, …
Bioplyn (kalový plyn) = CH4, CO2,…
Bioplyn (Skládkový plyn) = CH4, CO2, …

## Slide 6: Rozklad biomasy = uvolnění energie (a živin)
CxHyOz = CH4 + CO2 + H2O + energie
Alkoholové kvašení
Octové kvašení
Jiné další rozklady
Anaerobní fermentace

## Slide 7: Anaerobní fermentace organických látek CxHyOz = CH4 + CO2 + H2O + energie
Pásová biovýroba bioplynu
7

## Slide 8: Proč bioplyn
Compound | Bioplyn | Zemní plyn
Methane (CH4) | 50 - 75 % | 80 - 90 %
Carbon Dioxide (CO2) | 25 - 50 % | 0,5 – 2,5
Nitrogen (N2) | 1 to 2 % | 1 – 5 %
Hydrogen sulphide (H2S) | traces | 0 – 5 %
Výroba el. energie, tepla, biometan
8

## Slide 9: Bioplynová stanice
www.iesbiogas.it
9

## Slide 10: Bioplynové stanice v ČR v průměru 1BPS/100 km2 www.czba.cz
10
576 BGP, 360 MW inst. EE, 25 % EE from RES
= 3 % of total EE
BPS Kněžice = ESO

## Slide 11: BPS Třeboň
V provozu od 2009
Důvody výstavby :
1. výroba elektrické energie a tepla
2. stabilizace zemědělských aktivit v regionu, protože:
- pokles stavu hospodářských zvířat
- nízké ceny rostlinných produktů
- pokles cen mléka (cash flow)
3. zpracování nevhodné biomasy ze záplavových území
11

## Slide 12: BGP
4.3 km bioplynovodu do lázní AURORA (majetek města)
12
Notes: 12

## Slide 13: Suroviny pro BPS
4 km
13

## Slide 14
 | Zemní plyn MWh/year | Elektřina MWh/year
Domácnosti | 25 000 | 7 000
jiné | 30 000 | 13 000
Celkem | 55 000 | 20 000
BPS | 6 000 Heat equivalent | 8 000
Podíl | 11 % | 40 %
ZP: léto 200, zima 2000 (Nm3/hod), EE: 8 MW v zimě
Spotřeba energie - Třeboň
7800 obyvatel
14

## Slide 15
BPS Suchohrdly u Miroslavi
www.bylinky.cz

## Slide 16
V Rapotíně spustili první výrobnu biometanu v Česku, čistí bioplyn z odpadu
25. října 2019 13:32
První výrobnu biometanu v Česku spustilo Energetické centrum recyklace (ECR) v Rapotíně na Šumpersku. Jedinečná technologie umožňuje vyčistit bioplyn získaný z biologicky rozložitelného odpadu od nežádoucích příměsí.
Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/rapotin-prvni-stanice-vyroba-biometanu-cisteni-bioplynu-odpad.A191025_510313_olomouc-zpravy_stk

## Slide 17: BPS Rapotín

## Slide 18
ADOS systém - Anaerobic Power Biogas Benešov - Přibyšice (CZ)
Výkon: 0,994 MW el. e.
0,904 MW tep. e.
Max. vstup: 100 t/den
Typ BPS: komunální
Max. kapacita: 28 000 t/rok
Produkce bioplynu: 12 342 m3/d
= 514,3 m3/h = 205,7 m/t
Kvalita bioplynu: 65 – 70% CH4
Organické zatížení: 5,5kg/m3/den
Výstup: netypové tekuté organické hnojivo
Anaerobní proces: termofilní 51°C
Certifikace ISO: ISO14001:2005,
OHSAS 18001:2008,
ISO 9001:2009
V provozu od roku 2009!!!

## Slide 19
Příjem široké škály odpadů s různými charakteristikami
Odpad z výroby: mléčné a masné výrobky, aj.
Odpad z prodejních řetězců: suroviny nevhodné ke spotřebě, aj.

## Slide 20
Biogas plant can be a excellent decentralized source of energy for human settlements (villages, towns) in rural districts
Radius | Area | 20 % of area for biogas | Biomass production | Biogas production | Electricity | Heat | Electricity 1,5 MWh/ p./year | Heat 3 MWh/ p./year
 |  |  | ( 30 t/ha) | (170 m3/t) |  |  |  | 
km | ha | ha | FM tons | mil. m3/y | MWh/y | MWh/y | people | people
1 | 314 | 63 | 1890 | 0,3 | 643 | 643 | 426 | 107
3 | 2 826 | 565 | 16 956 | 2,9 | 5 044 | 5 044 | 3 400 | 1 681
4 | 5 024 | 1005 | 30 144 | 5,1 | 8 968 | 8 968 | 6 000 | 3 000
20
Annual consumption in CZ | 
Electricity | 1,5 MWh/p/y
Heat | 3,0 MWh/p/y

## Slide 21: Příležitost pro další využití BPS.

## Slide 22: Možná koupit alespoň jeden fermentor
Nikdy nic nefunguje tak jak vám slibují
Mít stabilní dostatek surovin kvalitních a levných
Bioplyn vzniká jenom z organické hmoty (TS, oTS)
Pokud budete kupovat již existující BPS,
pořádně prohlídnout
Uskladnění a aplikace digestátu
Děkuji za pozornost
Mira Kajan aqua@trebon.cz