## Slide 1: Dlouhodobě udržitelné využívání živin v akvakultuře: akvaponie + bioflok
Jan Mráz

## Slide 2
www.frov.jcu.cz
Světové megatrendy
7,748 miliard k 3.12.2019
(zdroj: http://www.worldometers.info/cz/

## Slide 3
www.frov.jcu.cz
Světové megatrendy

## Slide 4
www.frov.jcu.cz
Světové megatrendy

## Slide 5
www.frov.jcu.cz
Úvod:

## Slide 6
www.frov.jcu.cz

## Slide 7
www.frov.jcu.cz
Konverze krmiva
Spotřeba vody
Produkce skleníkových plynů
V kg ekvivalentů CO2
(Kloas a kol., 2011)

## Slide 8
www.frov.jcu.cz
https://www.facebook.com/NowThisNews/videos/vb.341163402640457/1384836634939790/?type=2&theater
Hydroponie
  Malá spotřeba vody
  Bez půdy
  Bez nemocí a plevelů
  Blízko spotřebě
  Optimální podmínky
  Rychlý růst
  Vyrovnaná kvalita
Akvakultura
  Malá spotřeba vody
  Není potřeba rybníka, proudící vody či moře
  Blízko spotřebě
  Optimální podmínky
  Rychlý růst
  Vyrovnaná kvalita

## Slide 9
www.frov.jcu.cz
100 % N
100 % P
Rozpuštěné
87 % N
Odpad
70 % N
68 % P
Retence
30 % N
32 % P
Pevné
13 % N

## Slide 10
www.frov.jcu.cz
O2
CO2
Rich in nutrients
CO2
O2
Rich
in nutrients

## Slide 11
www.frov.jcu.cz
Akvakultura + Hydroponie = Akvaponie
Aquaponics - akvaponie

## Slide 13
www.frov.jcu.cz
Jak to funguje?
1. Rybí výkaly a metabolity
2. Mikroorganismy přeměňují odpad na živiny pro rostliny
3. Rostliny čistí vodu od živin
Základní procesy v akvaponii

## Slide 14
www.frov.jcu.cz
1.5 kg
1 kg
CO2
2 kg

## Slide 15
https://www.youtube.com/watch?v=OvHVLHZiXHk&feature=player_embedded

## Slide 16: Akvaponie - rostliny
Nemusí investovat do růstu kořenů, energie jde do růstu vzhůru
Kontinuální přísun živin
Dostatek CO2, NO3-
Teplá voda
Bez plevelů

## Slide 17: Akvaponie – poměry a ekonomika
Ideální poměr objemu vody pro rostliny a ryby je 2:1
Větší plochu tedy obvykle zabírají rostliny
Pěstují se obvykle drahé rostliny prémiové kvality
Hlavní ekonomika je obvykle postavena na rostlinách

## Slide 18: Akvaponie coupled x decoupled design

## Slide 19: Akvaponie– různý design
Drip irrigation
Media-Based Growbed
(Ebb and Flow)
Raft System
NFT
(Nutrient Film Technique)
Towers, VertiGro
Aeroponics

## Slide 20
www.frov.jcu.cz

## Slide 21
www.frov.jcu.cz

## Slide 26: Aquaponics ukázka komerční farmy
https://www.facebook.com/yooDesignStudio/videos/vb.143161121043/10154217681421044/?type=2&theater

## Slide 27: Aquaponics ukázka hobby systému
http://www.youtube.com/watch?v=VBspR2p0YYM

## Slide 28: Akvaponie v Evropě

## Slide 29: Výzvy
V začátcích, málo zkušeností
Filosofie jako motivace
Hodně DIY, Nízký kapitál
Málo výzkumu
Chybějící technologické prvky
Trh to nezná
Chybí legislativa
Chybí odborníci akvakultura x hydroponie x technologie
Hightech – vysoké pořizovací a provozní náklady
Možnosti selhání

## Slide 30: Výzkumné iniciativy v EU

## Slide 31: Biofloc

## Slide 32: Biofloc
Cílená co-produkce ryb (krevet) a mikroorganismů
Odpadní metabolity ryb jsou využívány mikroby
Produkce mikrobiálního proteinu - vločky
Ryby je konzumují
Zvyšuje efektivitu krmení
Dlouhodobá udržitelnost, ekologie

## Slide 33: Biofloc – Proč?
Velká část krmiva je v chovu ryb vyloučena jako odpad
(nezkonzumované krmivo, nestrávené zbytky, odpadní metabolity)
Zatížení životního prostředí (organika, toxiny)
Vysoká cena krmiva – neefektivně využito

## Slide 34: Biofloc – jak to funguje?
Limitovaná výměna vody
Kumulace organických látek
Je potřeba je mixovat a aerovat
Ideální podmínky pro bakterie
Bakterie kontrolují kvalitu vody
Shlukují se do vloček
Ryby je konzumují
Tím se recykluje krmivo

## Slide 35: Biofloc
Heterotrofní bakterie konzumují organickou hmotu, ze které získávají energii
Při tom spotřebovávají kyslík
C6H12O6 + 6O2 = 6 CO2 + Energie
Pro stavbu svého těla dále potřebují dusík na výrobu proteinu

## Slide 36: Biofloc - rybník
V rybnících je spousty potravy pro bakterie
Je potřeba ho dostatečně aerovat
A mixovat celodenně
Množství bakterií v takovém rybníce je 106 - 109 Bakterií / cm3!!!!

## Slide 37: Biofloc - dusík
Amoniak – odpadní produkt ryb
NH3, NO2-,NO3- - toxické
Obvykle je v rybníce dostatek dusíku pro růst bakterií
Nicméně když do rybníka přidáváme materiál bohatý na karbohydráty a chudý na protein (škrob, celulóza, mláto…), vznikne potřeba dusíku
Je potřeba udržovat poměr C/N vyšší než 10
Tím bakterie začnou využívat dusík z vody a tím kontrolují kvalitu vody

## Slide 38: Biofloc
Bakterie musí produkovat protein
Jestliže je substrát převážně z karbohydrátů musí začít spotřebovávat dusík z vody
Pokles amoniakálního dusíku v rybničním sedimentu po přidání glukózy
poměr C/N v krmivech

## Slide 39: Biofloc - souhrn
Víme jak vytvořit aktivní mikrobiální systém
Víme jak způsobit to, aby bakterie kontrolovaly kvalitu vody
To umožňuje intenzifikovat produkci
Jako vedlejší produkt bakterie vytváří obrovské množství bioproteinu 60-600 kg/ha za den
Je možné tento protein využít?
Jsou příliš malé proto je potřeba, aby vytvářeli shluky/vločky, které by ryby mohly konzumovat

## Slide 40: Biofloc
Každý cm3 biofloc vloček obsahuje 10-30 mg sušiny

## Slide 41
Chart: živinové zastoupení (%)
| sacharidy | vláknina | tuk | N-látky | popel
BIOFLOC | 0 | 9.1518 | 6.0268 | 58.2589 | 29.4643
KRMIVO | 39.7247 | 3.9598 | 7.6443 | 39.7459 | 8.9254

## Slide 42: Biofloc – důležitý je monitoring
Vysoký amoniak – přidat karbohydráty, snížit protein v krmivu, rychle
Hodně dusitanů – zkontrolovat zóny bez kyslíku, akumulace bahna, aerace, přidat uhlík
Imhofovi konusy – nechat 15 min usadit
V rybnících 2-100 ml/l
Málo biofloku – přidat uhlík
Příliš biofloku (nad 30) – odpustit
Celkové nerozpuštěné látky 200-400 mg/l

## Slide 43: Biofloc

## Slide 47: Biofloc – další informace
Yoram Avnimelech
  Guru bioflocu
Biofloc technology
  Bible bioflocu

## Slide 48: Využívání nerozpuštěných látek v odpadní vodě z akvakultury

## Slide 49: Využití netradičních zdrojů, odpadů a vedlejších produktů

## Slide 50: Multitrofní systémy

## Slide 51: Děkuji Vám za pozornost